## Slide 1
Edge AI sistem za detekciju i brojanje osoba
Huawei Atlas 200

## Slide 2
Cilj projekta i hardver
  Detekcija i brojanje osoba u video signalu
  Prikaz pouzdanosti i ukupnog broja osoba
  Merenje performansi
  Alarm pri prekaračenju dozvoljenog broja osoba
Huawei Atlas 200 Developer Kit
Ascend 310 (NPU) - Ubuntu 18.04.5(aarch64) - headless uređaj
Cilj
Edge pristup: obrada bez interneta
Hardver
Kamera: mobilni telefon
IP Webcam aplikacija - MJPEG stream preko WiFi mreže

## Slide 3
Arhitektura sistema i mreža
Telefon
IP Webcam · MJPEG stream
Atlas 200
Detekcija osoba · alarm
Računar
Razvoj · analiza rezultata
→
→
Interfejs
Namena
Adresa
eth0 (Ethernet) | Glavna mreža, DHCP | Dodeljuje ruter
usb0 (USB-C / RNDIS) | Rezervni, direktan pristup | 192.168.1.2 (statička)
Dva nezavisna mrežna interfejsa

## Slide 4
Izbor AI modela
HOG detektor
Klasičan algoritam (OpenCV, ugrađen), brz, bez dodatnog modela
  Česte lažno pozitivne detekcije
  Propušta osobe koje su blizu jedna drugoj
MobileNet-SSD
Konvoluciona neuronska mreža (Caffe, PASCAL VOC), izvršava se kroz OpenCV DNN modul
  Znatno pouzdaniji od HOG-a
  Prag pouzdanosti: 0,5
  Ulaz: 300x300 px
ODBAČEN
USVOJEN

## Slide 5
Implementacija: obrada u realnom vremenu
Ručno parsiranje stream-a preko JPEG marker sekvenci (OpenCV build na uređaju nema FFmpeg podršku)
MJPEG bez FFmpeg-a
Uvek se čuva samo najnoviji kadar – kašnjenje svedeno sa 10s na <1s
Pozadinska nit (thread)
Broj osoba + FPS na kadru; iznad praga od 3 osobe – crveni tekst upozorenja
Prikaz i alarm
Nema GUI podrške – rezultat ide u konzolu i čuva se kao slika na disku
Bez ekrana (headless)

## Slide 6
Testiranje: zapažanja
Najbolje pri dnevnom svetlu; preciznost opada sa lošijim osvetljenjem
Osvetljenje
Trenutne greške (duplo/propušteno), samoisprave se u sledećem kadru
Preklapanje osoba
Mora biti uspravna – u landscape položaju detekcija ne radi
Orijentacija kamere
Veća rezolucija povremeno dovodi do pada programa – uzrok nije utvrđen
Otvoreno pitanje

## Slide 7
Izazovi i rešenja
NPU softverski stek nedostupan - EAR ograničenja
Huawei-jev drajver/CANN paket za Ascend 310 je pod izvoznim ograničenjima (EAR). Uz saglasnost profesora, sistem je realizovan bez NPU akceleracije – izvršava se na CPU-u.
Najveći izazov
Nestabilna USB-C mreža
Rešeno prelaskom na Ethernet/DHCP kao glavni put
Nema GUI na uređaju
Rešeno konzolnim ispisom i čuvanjem kadrova
Verzijski konflikti (PC)
Rešeno paralelnom instalacijom Python 3.11

## Slide 8
Zaključak i moguća unapređenja
  Detekcija i brojanje osoba, lokalno na uređaju
  Prikaz pouzdanosti, broja osoba, FPS-a
  Alarm pri prekoračenju praga
  Testirano pri različitom broju osoba i osvetljenju
Ostvareno
  NPU akceleracija (kada bude dostupna)
  Fizički alarm (zvuk / LED)
  Precizniji model (npr. YOLO)
  Direktna USB kamera umesto telefona
Moguća unapređenja

## Slide 9
Hvala na pažnji!